|  | ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии |
| --- | --- |
|  | от 20 г. № |

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды»

(ТР ЕАЭС      /201  )

Настоящий технический регламент разработан в соответствии 
со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года.

Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) требования безопасности 
к упакованной питьевой воде, включая природные минеральные воды, выпускаемой в обращение на территории Союза и предназначенной для реализации потребителям, к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке питьевых вод, для обеспечения их свободного обращения.

В случае если в отношении упакованной питьевой воды приняты иные технические регламенты Союза (Таможенного союза), устанавливающие требования безопасности к упакованной питьевой воде, к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, а также требования к ее маркировке и упаковке, 
то упакованная питьевая вода, процессы ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также ее маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется.

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека и предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение потребителей упакованной питьевой воды относительно ее назначения и безопасности.

2. Настоящий технический регламент распространяется на:

1) упакованную питьевую воду, относящуюся к пищевой продукции, выпускаемую в обращение на территории Союза 
и предназначенную для реализации потребителям, включающая в себя:

а) природную минеральную воду:

- столовую природную минеральную воду;

- лечебно-столовую природную минеральную воду;

- лечебную природную минеральную воду;

б) купажированную питьевую воду;

в) обработанную питьевую воду;

г) природную питьевую воду;

д) воду питьевую для детского питания;

е) искусственно-минерализованную воду.

2) связанные с требованиями к упакованной питьевой воде  процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Настоящий технический регламент устанавливает обязательные 
для применения и исполнения на территории Союза требования 
к маркировке и упаковке упакованной питьевой воды, дополняющие требования технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 (далее – технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)), и технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 (далее – технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)), 
и не противоречащие им.

3. Настоящий технический регламент не распространяется на:

1) отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории государств – членов Союза, содержащих месторождения подземных (минеральных) вод, иные отношения, регулируемые законодательством государств – членов Союза в сферах водопользования и недропользования;

2) отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны природных минеральных вод в качестве природных лечебных ресурсов, в том числе в части выдачи заключений уполномоченных организаций по лечебно-профилактическим свойствам природных минеральных вод;

3) отношения, связанные с наименованием места происхождения товара;

4) природную минеральную воду, не предназначенную для питьевых целей;

5) питьевую воду, используемую уполномоченными органами для обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

6) питьевую воду, используемую для обеспечения населения посредством централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установленные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее – технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011)), техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), а также понятия, которые означают следующее:

«бальнеологическое заключение»* ( документ, выданный уполномоченной в соответствии с национальным законодательством организацией, подтверждающий наличие лечебно-профилактических свойств природных минеральных вод и описывающий эти свойства, также содержащий сведения о составе природных минеральных вод 
и месте их добычи;

«безопасность упакованной питьевой воды» ( совокупность свойств и характеристик упакованной питьевой воды, свидетельствующих об отсутствии недопустимого риска, связанного 
с причинением вреда жизни, здоровью человека и последующих поколений»;

«вода питьевая для детского питания» – питьевая вода, предназначенная для употребления детьми, приготовления пищи 
и восстановления сухих продуктов для питания детей;

_____________________________

* Для Республики Казахстан – бальнеологическое и медицинское заключение

«вода питьевая искусственно-минерализованная» ( вода, полученная на основе природной минеральной или природной питьевой воды, дополнительно внесенными минеральными солями, или при восстановлении минеральной соли природных минеральных вод 
с использованием питьевой воды;

«вода питьевая» ( вода в исходном состоянии, либо после обработки, независимо от источника ее происхождения, пригодная для питья и (или) приготовления пищи, предназначенная для потребления человеком;

«источник (родник) воды» – естественный выход подземной воды на поверхность земли;

«купажированная питьевая вода – вода с общей минерализацией не более 2 г/дм3, не относящаяся к природной минеральной и природной питьевой воде, изготовленная путем смешивания природных минеральных и природных питьевых вод или путем смешивания только природных минеральных вод различных гидрохимических типов;

«лечебная природная минеральная вода» – природная минеральная вода с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 (редко большей) или минерализацией менее 10 г/дм3 при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже норм 
в соответствии с приложением 3 к настоящему техническому регламенту;

«лечебно-столовая природная минеральная вода» – природная минеральная вода с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 включительно или с меньшей минерализацией при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже норм 
в соответствии с приложением 3 к настоящему техническому регламенту;

«обработанная питьевая вода» – вода, полученная из различных  водозаборов, обработанная любым способом, предназначенная для непосредственного употребления человеком, которая может содержать естественным образом присутствующие в ней минеральные вещества или специально добавленные минеральные вещества, диоксид углерода, но не должна содержать сахар, подсластители, ароматизаторы и другие пищевые вещества;

«основной состав питьевых вод» ( массовая концентрация основных катионов (кальций, магний, натрий, калий) и анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов) и биологически активных компонентов (при их наличии);

«столовая природная минеральная вода» – природная минеральная вода с минерализацией менее 1 г/дм3, которая может содержать биологически активные компоненты, концентрация которых ниже бальнеологических норм в соответствии с приложением № 3 
к настоящему техническому регламенту;

«природная минеральная вода природной газации» – природная минеральная вода, содержащая углекислый газ при выходе из источника и при упаковке которой сохраняется содержание природного углекислого газа в объеме, соответствующему природному содержанию углекислого газа в данной минеральной воде в пределах естественных природных колебаний;

«природная минеральная вода с газом из источника (с природным газом)» – природная минеральная вода, насыщенная только выделенным из источника (скважины) диоксидом углерода 
и содержащая больше диоксида углерода, чем вода в горизонте, 
из которого она добывается;

«природная минеральная вода» – подземная вода, добытая 
из водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных 
от антропогенного воздействия, сохраняющая естественный химический состав и относящаяся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободного диоксида углерода) или повышенной минерализации, оказывающая лечебно-профилактическое действие. К природным минеральным водам не относятся смеси неприродного происхождения (смеси искусственно приготовленных вод):

а) подземных вод из двух или более водоносных горизонтов или комплексов с разными условиями формирования их гидрохимических типов;

б) подземных вод разных гидрохимических типов;

в) природной минеральной воды с питьевой водой или  
с искусственно минерализованной водой;

«природная питьевая вода» – вода, полученная из поверхностных или из подземных природных водных источников, не относящаяся к природной минеральной воде, в исходном состоянии соответствующая требованиям технического регламента и сохраняющая постоянный состав;

«упакованная питьевая вода» ( вода питьевая, соответствующая требованиям безопасности настоящего технического регламента, разлитая в потребительскую упаковку;

«упакованные питьевые воды газированные» – упакованные питьевые воды с добавленным диоксидом углерода иного происхождения (не из источника) и массовой долей его содержания 
не менее 0,2 г/дм3 (0,2 %), для железистых природных минеральных 
вод – не менее 0,4 г/дм3 (0,4 %).

III. Правила идентификации объектов технического

регулирования

5. Идентификация объектов технического регулирования осуществляется заинтересованным лицом в целях:

а) установления принадлежности продукции к сфере действия настоящего технического регламента;

б) предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

6. Для целей отнесения продукции к объектам технического регулирования, в отношении которых применяется настоящий технический регламент, идентификация продукции осуществляется заявителем, органами государственного надзора (контроля), органами, осуществляющими таможенный контроль, органами по оценке соответствия, а также другими заинтересованными лицами без проведения исследований (испытаний) путем сравнения наименований продукции, указанной в составе маркировки, или 
в товаросопроводительной документации, в соответствии 
с предусмотренными пунктами 2 и 34 настоящего технического регламента наименованиями упакованной питьевой воды.

7. Для идентификации продукции в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, любое заинтересованное лицо обязано убедиться, что идентифицируемая продукция соответствует признакам, установленным настоящим техническим регламентом, и информации, указанной 
в маркировке и (или) в подтверждающем переход права собственности 
на продукцию документе. Такая идентификация осуществляется путем проведения исследований (испытаний) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) в соответствии с правилами 
и методами, утвержденными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Евразийской экономической комиссии.

8. При идентификации процессов производства, хранения, перевозки продукции в целях установления их принадлежности к сфере действия настоящего технического регламента любое заинтересованное лицо обязано убедиться, что эти процессы осуществляются в целях производства, хранения и перевозки указанной в пункте 2 настоящего технического регламента продукции. Идентификация процессов производства, хранения и перевозки продукции осуществляется посредством визуальной оценки указанных процессов и проверки документации, в соответствии с которой они осуществляются.

IV. Правила обращения упакованной питьевой воды

на территории Союза

9. Упакованная питьевая вода выпускается в обращение 
на территории Союза при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется.

10. Упакованная питьевая вода, соответствующая требованиям настоящего технического регламента, иных технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется, и прошедшие оценку соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

V. Требования безопасности к упакованной питьевой воде

11. Упакованная питьевая вода, выпущенная в обращение 
на территории Союза, при использовании по назначению в течение срока их годности и при соблюдении условий хранения не должны причинять вред жизни или здоровью человека.

12. Упакованная питьевая вода должна соответствовать требованиям настоящего технического регламента и иных технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется.

13. Природная минеральная вода по показателям безопасности должна соответствовать требованиям, установленным в приложении 
№ 1 к настоящему техническому регламенту.

14. Купажированная питьевая вода, изготовленная путем смешения только природных минеральных вод должна соответствовать требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему техническому регламенту. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды (питьевых вод) должна соответствовать требованиям, установленным 
в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

15. Обработанные питьевые воды и воды питьевые искусственно-минерализованные должны соответствовать требованиям, установленным в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

16. Природные питьевые воды должны соответствовать требованиям, установленным в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

17. Питьевая вода для детского питания должна соответствовать требованиям, установленным в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

## VI. Требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации упакованной питьевой воды

18. Процессы производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации упакованной питьевой воды должна осуществляться 
в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), а также требованиями, установленными в пунктах 19 ( 29 настоящего технического регламента.

19. Для розлива природной минеральной воды в упаковку должна использоваться вода из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, отнесенная к природной минеральной воде (признанная таковой) в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого она извлекается из-под земли.

Вода из источника или скважины должна соответствовать требованиям к природной минеральной воде, установленным в пунктах 11 – 13 настоящего технического регламента.

20. Выход природной минеральной воды из источников или скважин должен быть устроен исходя из гидрогеологических условий таким образом, чтобы предотвратить проникновение в добываемую воду любой другой воды, а при применении нагнетательных устройств (насосов) – предотвратить проникновение посторонней воды вследствие снижения подачи природной минеральной воды.

21. Поверхности труб, насосов и других возможных устройств, используемых для извлечения (сбора) природной минеральной воды 
и контактирующие с ней, должны быть выполнены из таких материалов, которые гарантируют сохранение исходных свойств природной минеральной воды.

22. Устьевая часть водозаборного сооружения должна быть доступна для санитарной обработки.

23. На территории, непосредственно прилегающей к скважине или источнику, должны быть приняты меры с целью предупреждения загрязнения природной минеральной воды при ее извлечении (сборе). Территория, непосредственно прилегающая к скважине или источнику, должна быть недоступна для посторонних лиц путем сооружения соответствующих устройств (например, заграждений) или сооружений.  На этой территории не допускаются любая деятельность, не нацеленная на извлечение (сбор) природной минеральной воды.

24. Поверхности технологического оборудования, трубопроводов, емкостей и инвентаря, контактирующие с природной минеральной водой, должны быть выполненными из инертных материалов (например, керамика, стекло или нержавеющая сталь), которые должны быть устойчивыми к воздействию природной минеральной воды, дезинфицирующих средств и иных веществ, используемых при обработке природных минеральных вод.

25. Для обработки природных минеральных вод, природных питьевых вод разрешается применять способы обработки, которые 
не изменяют содержание и соотношение в ней катионов – кальция, магния, натрия и калия, анионов – гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, а также биологически активных компонентов 
в обрабатываемых природных минеральных водах и природных питьевых водах, в том числе способы, предусмотренные 
пунктами 26 и 27 настоящего технического регламента.

26. Для обработки природных минеральных вод допускается применять следующие способы:

а) отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

б) отделение нерастворимых элементов, таких как соединения железа и серы, путем фильтрации или декантирования;

в) полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

г) насыщение диоксидом углерода;

д) обработка лимонной кислотой и (или) аскорбиновой кислотой (для железистых вод);

е) обработка сернокислым серебром;

ж) ультрафиолетовое облучение (УФ – обеззараживание).

При обработке минеральных вод сернокислым серебром массовая концентрация серебра в упакованной природной минеральной воде 
не должна превышать 0,2 мг/дм3.

27. Для обработки природных питьевых вод допускается применять следующие способы:

а) полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

б) насыщение диоксидом углерода;

в) отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

г) снижение и (или) повышение температуры;

д) уменьшение концентрации и (или) отделение элементов или радиоактивных элементов, первоначально присутствующих 
в количествах, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента, в том числе путем фильтрации или декантирования;

е) ультрафиолетовое облучение (УФ – обеззараживание);

ж) озонирование.

При использовании озонирования контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут. Контроль осуществляется в рамках процедур обеспечения безопасности 
в процессе производства в соответствии со статьей 11 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». На момент проведения контроля содержание остаточного озона не должно превышать 0,1 мг/дм3;

28. Запрещается использование препаратов хлора при обработке природной минеральной воды и природной питьевой воды.

29. В качестве сырья при производстве питьевой воды для детского питания должна использоваться только столовая природная минеральная вода или природная питьевая вода. Розлив воды для питания детей с первого года жизни осуществляется 
на производственных линиях, предназначенных только для розлива питьевых и минеральных вод. При этом запрещено использовать производственные линии, предназначенные для производства напитков, для розлива воды для детей первого года жизни. Перед выпуском продукции для детского питания производственные линии должны проходить мойку и дезинфекцию

При производстве питьевой воды для детского питания 
не допускается:

- использование сернокислого серебра;

- диоксида углерода в качестве консервантов;

- использование препаратов хлора при обработке питьевой воды для детского питания;

- внесение препаратов йода и фтора при производстве воды для детского питания, предназначенной для детей до 3-х лет.

30. При производстве обработанных питьевых вод допускается использовать любые технологии водоподготовки (реагентную, безреагентную, смешанную), обеспечивающие соответствие обработанных питьевых вод требованиям настоящего технического регламента.

VII. Требования к упаковке и маркировке

упакованной питьевой воды

31. Питьевая вода должна быть упакована таким образом, чтобы исключить возможность доступа к содержимому без очевидного нарушения целостности самой упаковки либо закрывающего 
эту упаковку устройства.

32. Материалы, используемые для изготовления упаковки, изделий, контактирующих с упакованными питьевыми водами, должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими  техническими регламентами Союза (Таможенного союза).

Объем потребительской упаковки питьевой воды, предназначенной для детей до 3-х лет, не должен превышать 6 литров.

33. Маркировка упакованной питьевой воды должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 
и пунктам 34 ( 47 настоящего технического регламента и должна содержать достоверную информацию о продукции. Пищевая ценность 
в маркировке упакованной питьевой воды не указывается.

34. Маркировка упакованной питьевой воды должна содержать наименование продукции в соответствии с пунктом 4 настоящего технического регламента, кроме следующих случаев:

а) для столовых природных минеральных вод – «вода минеральная природная столовая питьевая»;

б) для лечебно-столовых природных минеральных вод – «вода минеральная природная лечебно-столовая питьевая»;

в) для лечебных природных минеральных вод - «вода минеральная природная лечебная питьевая»;

г) для обработанных питьевых вод – «вода питьевая».

В маркировке упакованной питьевой воды допускается использовать слова, характеризующие ее происхождение (например: «родниковая», «из источника» и др.) только при условии, если данная вода имеет соответствующее происхождение и разливается в емкости либо без обработки либо для ее обработки используются только способы, предусмотренные пунктами 25 и 26 настоящего технического регламента – для природных минеральных вод, а также 
пунктами 25 и 27 настоящего технического регламента – для природных питьевых вод.

В маркировке упакованной питьевой воды допускается указывать элементы химического состава обозначением в виде символа (например: Натрий - Na).

35. Маркировка природной минеральной воды должна содержать следующее:

а) назначение природной минеральной воды («столовая», «лечебно-столовая», «лечебная»);

б) слово «газированная» или «негазированная» или словосочетание «природной газации» или «с газом из источника» 
(или «с природным газом»);

в) номер скважины, либо номера скважин с указанием месторождения, либо участка месторождения, или наименование источника и его местоположение;

г) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

д) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава и биологические активные компоненты 
(при их наличии), характеризующие природную минеральную воду, 
и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

е) надпись: «Содержит фторид» при содержании фторида 
в питьевой природной минеральной воде более 1 миллиграмма 
на 1 дм3 и надпись: «Не рекомендуется для систематического потребления детьми дошкольного возраста» при содержании фторида 
в питьевой природной минеральной воде более 1,5 миллиграммов 
на 1 дм3, за исключением кальциевых вод (с содержанием 
кальция Са2+ более 10 мг/дм3).

36. Придуманное название природной минеральной воды может представлять собой или содержать современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которого исключительно или главным образом определяют свойства природной минеральной воды (месторождения природной минеральной воды, участка месторождения, источника и другого элемента месторождения, иного географического объекта в границах месторождения), 
при условии, что такая природная минеральная вода добывается 
в пределах такого географического объекта.

37. Не допускается использовать разные придуманные названия для природной минеральной воды, добываемой из одной скважины (источника), за исключением случаев, когда в результате применения, разрешенной настоящим техническим регламентом, обработки природная минеральная вода приобретает иные свойства по сравнению с природной минеральной водой без обработки (кроме способов обработки, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 26 настоящего технического регламента). Изготовитель может дополнить придуманное название природной минеральной воды товарным знаком, относящимся к классу однородной продукции.

38. Для природных минеральных вод природной газации указывается количество диоксида углерода в соответствии 
с его природным уровнем в пределах естественных колебаний 
и с учетом технологических допусков.

39. Показания по лечебно-профилактическому применению
(для лечебных и лечебно-столовых природных минеральных вод) указываются только при наличии бальнеологического заключения уполномоченной организации государства – члена Союза.

40. Допускается дополнительно применять в маркировке  природной минеральной воды в соответствии с бальнеологическим заключением уполномоченной организации государства – члена Союза следующие обозначения:

а) «Может оказывать расслабляющее действие на желудочно-кишечный тракт»;

б) «Может оказывать мочегонное действие».

41. Маркировка природной питьевой воды должна содержать следующее:

а) слово «газированная» или «негазированная»

б) указание места водозабора (название реки, озера или другого объекта);

в) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

г) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава, характеризующие природную питьевую воду, 
и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

42. Придуманное название природной питьевой воды может представлять собой или содержать современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которого исключительно или главным образом определяют свойства природной питьевой воды, при условии, что такая природная питьевая вода добывается в пределах такого географического объекта.

43. Маркировка питьевой воды для детского питания, должна содержать:

а) слова «для детского питания» или иное указание 
на предназначение воды для детского питания;

б) указание возрастной группы, для которой предназначена вода 
(с момента рождения до 3-х лет или после 3-х лет);

в) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

г) общая жесткость (мг-экв./л);

д) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава, характеризующие питьевую воду для детского питания, и предельные (минимальные и максимальные) значения 
их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

е) условия и срок хранения после вскрытия.

44. Маркировка обработанной питьевой воды должна содержать:

а) слово «газированная» или «негазированная»;

б) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

в) общая жесткость (мг-экв./л);

г) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава, характеризующие обработанную питьевую воду, 
и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

д) информацию о способе обработки исходной воды, существенно меняющей ее состав, и методе обеззараживания (в случае 
их применения изготовителем).

Указание в маркировке компонентов (солей, пищевых добавок 
и др.), внесенных при обработке воды, не требуется.

45. Маркировка купажированной питьевой воды должна содержать следующее:

а) слово «газированная» или «негазированная»;

б) номер скважины либо номера скважин и (или) наименование месторождения либо участка месторождения или наименование источника (родника) природных минеральных вод и (или) указание места водозабора (название реки, озера или другого объекта) природных питьевых вод, используемых для изготовления купажированной  питьевой воды;

в) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

г) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава, характеризующие купажированную питьевую воду, и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

46. Маркировка искусственно-минерализованной питьевой воды должна содержать:

а) слово «газированная» или «негазированная»;

б) общая минерализация (в граммах на 1 литр или дм3);

в) слова «основной состав:» ( далее указываются элементы химического состава, характеризующие обработанную питьевую воду, 
и предельные (минимальные и максимальные) значения их количества (в миллиграммах на 1 литр или дм3);

47. В маркировке упакованной питьевой воды могут быть указаны дополнительные сведения, в соответствии с применяемыми документами в области стандартизации из Перечня стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, если эти сведения не противоречат требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 
и в настоящем техническом регламенте.

VIII. Обеспечение соответствия упакованной питьевой воды требованиям безопасности

48. Соответствие упакованной питьевой воды настоящему техническому регламенту обеспечивается путем соблюдения 
его требований, требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и иных технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых распространяется на данную продукцию.

49. Методы исследований (испытаний) и измерений устанавливаются в стандартах согласно перечню стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований настоящего технического регламента 
и проведения оценки соответствия продукции.

IX. Оценка соответствия упакованной питьевой воды

50. Оценка соответствия упакованной питьевой воды требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых распространяются на данную продукцию, проводится в формах:

а) подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия упакованной питьевой воды, за исключением питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды;

б) государственная регистрация питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды;

51. Оценка соответствия процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации упакованной питьевой воды требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Союза (Таможенного союза), распространяющихся 
на процессы производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации упакованной питьевой воды проводится в форме государственного надзора (контроля) за соблюдением требований, установленных настоящим техническим регламентом и требований, установленных техническими регламентами Союза (Таможенного союза), распространяющихся на процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации упакованной питьевой воды.

52. Упакованная питьевая вода перед выпуском в обращение 
на рынок государств – членов Союза подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия по одной 
из следующих схем:  схемы 1д, 2д, 3д, 4д и 6д.

53. При декларировании соответствия упакованной питьевой воды заявителем могут быть зарегистрированные на территории 
государства – члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

54. Декларирование соответствия упакованной питьевой воды, выпускаемой серийно, осуществляется по схемам 1д, 3д и 6д, партии упакованной питьевой воды – по схемам 2д и 4д.

55. При декларировании соответствия упакованной питьевой воды заявителем может быть:

а) для схем 1д, 3д и 6д – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

б) для схем 2д и 4д – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или импортер (продавец).

56. Выбор схемы декларирования соответствия упакованной питьевой воды осуществляется заявителем.

57. Декларирование соответствия упакованной питьевой воды 
по схемам 1д и 2д осуществляется заявителем на основании собственных доказательств. Испытания образцов упакованной питьевой воды по выбору заявителя проводятся в собственной испытательной лаборатории заявителя, или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или в иной испытательной лаборатории Союза.

Декларирование соответствия упакованной питьевой воды 
по схемам 3д, 4д и 6д осуществляется заявителем на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной 
в Единый реестр органов по оценке соответствия Союза.

58. При декларировании соответствия упакованной питьевой воды заявитель:

а) формирует и анализирует документы, подтверждающие соответствие упакованной питьевой воды требованиям настоящего технического регламента, в том числе:

протокол (протоколы) испытаний образцов упакованной питьевой воды на соответствие требованиям настоящего технического регламента;

договор на поставку (контракт) и товаросопроводительную документацию (схемы 2д, 4 д);

сертификат на систему менеджмента (копия сертификата) 
(схема 6д);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на нее распространяется (при наличии);

б) проводит идентификацию упакованной питьевой воды 
в соответствии с пунктом 6 настоящего технического регламента;

в) обеспечивает проведение производственного контроля 
и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства упакованной питьевой воды обеспечивал ее соответствие требованиям настоящего технического регламента (схемы 1д, 3д и 6д);

г) предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента (схема 6д);

д) формирует после завершения процедуры подтверждения соответствия комплект документов, который включает в себя документы, предусмотренные подпунктом «а» настоящего пункта;

е) принимает декларацию о соответствии, которая оформляется по единой форме и правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293;

ж) наносит единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Союза;

59. Декларация о соответствии подлежит регистрации в порядке, предусмотренном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76.

Срок действия декларации о соответствии упакованной питьевой воды, выпускаемой серийно, составляет не более 5 лет.

Срок действия декларации о соответствии партии упакованной питьевой воды соответствует сроку годности такой продукции.

60. Комплекты документов, послуживших основанием 
для принятия декларации о соответствии и зарегистрированная декларация о соответствии, должны храниться у заявителя:

при подтверждении соответствия серийно выпускаемой продукции – в течение 3 лет со дня прекращения действия декларации 
о соответствии;

при подтверждении соответствия партии продукции – в течение 
5 лет со дня принятия декларации о соответствии.

61. Государственная регистрация питьевых вод для детского питания, лечебно-столовых и лечебных природных минеральных вод проводится в соответствии со статьей 24 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011).

62. Порядок государственной регистрация питьевых вод для детского питания, лечебно-столовых и лечебных природных минеральных вод, содержание и порядок ведения единого реестра зарегистрированной продукции установлен в статьях 25 и 26 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

В составе документов, подаваемых в уполномоченный орган для государственной регистрации лечебно-столовых и лечебных минеральных вод, дополнительно представляется документ о лечебно- профилактических свойствах (бальнеологическое заключение) регистрируемой лечебно-столовой или лечебной минеральной воды. Документ выдается уполномоченными организациями государств – членов Союза в соответствии с национальным законодательством государств – членов Союза.

Х. Маркировка упакованной питьевой воды единым

знаком обращения продукции на рынке Союза

63. Упакованная питьевая вода, соответствующая требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых распространяется на данную продукцию и прошедшая процедуру оценки соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

64. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед выпуском упакованной питьевой воды 
в обращение на территорию Союза.

65. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую потребительскую упаковку любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока годности продукции, а, в случае если питьевая вода упакована 
в емкость, из которой питьевая вода реализуется потребителям, изображение знака соответствия может приводиться в прилагаемых 
к ней сопроводительных документах.

66. Маркировка упакованной питьевой воды единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует 
о ее соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), распространяющихся на упакованную питьевую воду и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза.

XI. Государственный контроль (надзор) за соблюдением

требований настоящего технического регламента

67. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента в отношении упакованной питьевой воды и связанных с требованиями к ней процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации осуществляется в соответствии с законодательством государства – члена Союза.

XII. Защитительная оговорка

68. Уполномоченные органы государств – членов Союза должны предпринимать все меры для ограничения и запрета выпуска 
в обращение упакованной питьевой воды на территории Союза, а также для изъятия с рынка упакованной питьевой воды, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента.

В этом случае уполномоченный орган одного государства – члена Союза обязан уведомить уполномоченные органы других государств – членов Союза о принятом решении с указанием причины его принятия 
и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость реализации данной меры.